Μάθημα:             ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ          ΒΑΘΜΟΣ                      .

Καθηγητής:              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

Μαθητής:………………………………………………………………………….

# ΤΕΣΤ Νο 2 Α

( ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  )

Α. ENVTHTA

Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

- Τα εξαρτήματα που συναντάμε σε κάθε πιεστικό καυστήρα πετρελαίου είναι :

α)  .................................................  β)  ................................................. γ)  ………………..…….......

δ)  ………………………………..….  ε) ………………….………………. στ) …………………………..

- Σε ένα καυστήρα πιεστικό διακρίνομε τα παρακάτω συστήματα:				α)……………………………………………………………………			β)……………………………………………………………………..		γ)………………………………………………………………………

- Ο καυστήρας ενός λέβητα συνδέεται με δύο σωλήνες όταν η δεξαμενή του πετρελαίου είναι μέχρι ……………   μέτρα πιο ψηλά από τον καυστήρα.

4.   1 USG / h = ……………lit / h.

5.   Το ειδικό βάρος του πετρελαίου είναι   γ = …………   Kg / lit.

6.   Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι   Ηκ = …………   Κcal / Kg.

7.   1 Kcal / h = …………   W.

8.   1 bar = …………   at.

9.   Για να μετρήσουμε αιθάλη κάνουμε με τη τρόμπα …………   αναρροφήσεις.

10.   Για να μετρήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα κάνουμε με το πουάρ  ………

αναρροφήσεις.

B ΕΝΟΤΗΤΑ

Α.   Προτείνετε εναλλακτικά τρία μπέκ για παροχή πετρελαίου  9,7 Kg/h .

| Νο | ΤΥΠΟΣ ΜΠΕΚ | ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Bar | ΠΑΡΟΧΗ Kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Στα τετράγωνα της κάθε γραμμής γράψτε την παροχή πετρελαίου για το κάθε μπέκ και πίεση.

| 0.65 USG 10 BAR | 1.20 USG 12 BAR | 1.20 USG 10 BAR | 2.5 USG 13 BAR |
| --- | --- | --- | --- |

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Τοποθετείστε ένα  Σ  σε κάθε σωστή πρόταση  και ένα  Λ  σε κάθε λανθασμένη.

- Η ηλεκτρομαγνητική τις δεξαμενής πετρελαίου συνδέεται παράλληλα με τον κινητήρα του καυστήρα.

- Μονοσωλήνια  σύνδεση καυστήρα κάνομε όταν η δεξαμενή πετρελαίου ευρίσκεται περισσότερο από 3.5  μέτρα κάτω από τον καυστήρα.

- Οι ατμοσφαιρικοί καυστήρες πετρελαίου δεν διαθέτουν φωτοκύτταρο.

- Αν οι ακίδες δεν εισέρχονται μέσα στον κώνο ψεκασμού του μπεκ, δεν είναι δυνατή η έναυση του πετρελαίου.

- Οι μονοφασικοί κινητήρες των καυστήρων έχουν ανάγκη πυκνωτή εκκίνησης.

- Αν κατά την εκκίνηση το φωτοκύτταρο βλέπει φως, ο καυτήρας μπλοκάρει.

- Τα μπεκ με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής χρησιμοποιούνται μόνο στους μεγάλης ισχύος καυστήρες.

- Αν ο καυστήρας έχει προθέρμανση, η παροχή πετρελαίου από το μπεκ θα είναι μικρότερη.

- Ο περιφερειακός αέρας στη μπούκα πρέπει να αυξάνεται όσο αυξάνεται η παροχή του πετρελαίου.

- Τα μπεκ τυποποιούνται με βάση την παροχή τους σε lit / h. σε πίεση ψεκασμού 10 bar

Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Βάλτε ένα Χ   στη σωστή απάντηση των παρακάτω προτάσεων  :

1.   Μονοσωλήνια σύνδεση παροχής πετρελαίου σε ένα καυστήρα κάνουμε όταν η δεξαμενή είναι:

| 2 m χαμηλότερα από το καυστήρα. | 2 m ψηλότερα από το καυστήρα. |
| --- | --- |
| 4 m χαμηλότερα από το καυστήρα. | 4 m ψηλότερα από το καυστήρα. |

2.  Το φωτοκύτταρο του καυστήρα ανήκει στο σύστημα:

| τροφοδοσίας | αυτοματισμού | έναυσης |
| --- | --- | --- |

- .Οι πιεστικοί καυστήρες πετρελαίου διαθέτουν επιπλέον των ατμοσφαιρικών :

| αντλία | ηλεκτρονικό καύσης | φωτοκύτταρο | ανεμιστήρα |
| --- | --- | --- | --- |

- Η περίσσια του αέρα στην καύση του πετρελαίου συμπεραίνεται από την μέτρηση :

| της αιθάλης | της θερμοκρασίας περιβάλλοντος |
| --- | --- |
| του CO2 | της θερμοκρασίας καυσαερίων |

- Στους καυστήρες πετρελαίου ο έλεγχος της φλόγας γίνεται από :

| το φωτοκύτταρο | την βαλβίδα πετρελαίου |
| --- | --- |
| τις ακίδες | τον πρεσοστάτη αέρα |

6.  Η γωνία ψεκασμού του μπέκ εξαρτάται από :

| το βάθος του θαλάμου καύσης | την διάμετρο του θαλάμου καύσης |
| --- | --- |
| τον σχεδιασμό της μπούκας | τη θέση της ράβδου μπέκ |

7.   Η κατάθλιψη του καυστήρα πρέπει:

  - Να είναι ίση με την αντίθλιψη του λέβητα.

  - Να είναι 20 % μεγαλύτερη από την αντίθλιψη του λέβητα.

  - Να είναι το πολύ 20 % μικρότερη από την αντίθλιψη του λέβητα.

  - Να είναι το πολύ κατά 10 % μικρότερη από την αντίθλιψη του λέβητα.

8.  Το ύψος αναρρόφησης μιας αντλίας πετρελαίου μπορεί να είναι το πολύ:

| 2 m | 4 m | 6 m | 8 m |
| --- | --- | --- | --- |

9.   Το by-pass της αντλίας, το ενεργοποιούμε όταν η δεξαμενή βρίσκεται:

| 3,5 μέτρα χαμηλότερα | 4 μέτρα ψηλότερα |
| --- | --- |
| 8 μέτρα ψηλότερα | 2 μέτρα χαμηλότερα |

- Καλύτερη καύση επιτυγχάνεται με πίεση πετρελαίου :

| 9 bar | 10 bar | 11 bar | 12 bar |
| --- | --- | --- | --- |