ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Β΄  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Σχολ. Έτος  2010-2011

ΑΣΚΗΣΗ Νο ….

Σύνδεση αντιστάσεων Παράλληλα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Δυο η περισσότερες αντιστάσεις είναι συνδεμένες παράλληλα όταν η αρχή της πρώτης είναι συνδεδεμένη με την αρχή της δεύτερης και το είναι το τέλος της μιας  συνδέεται με το τέλος δεύτερης, κλπ

Συνθήκες που ισχύουν

)Rol=(R1 x R2)/(R1+R2)

2)Iol=I1+I2

3) Vol=V1=V2

Σχέδια συνδεσμολογίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:

- Μετρήστε αρχικά τις αντιστάσεις R1, R2 και το σύνολο Roλ εν ψυχρώ με ωμόμετρο καταγράψτε τις τιμές στο πινακάκι.

- Φτιάξε το κύκλωμα του σχήματος 2. . Δώστε μια τάση 50 volt στην πηγή και μετρήστε V, V1, V2 με ένα βολτόμετρο και καταγράψτε τις τιμές στο πινακάκι.

Επαληθεύεται ότι Vπηγής=V1=V2;

- Δώστε μια τάση 50 volt στην πηγή και μετρήστε Ι1, Ι2, Ιol με ένα αμπερόμετρο και καταγράψτε τις τιμές στο πινακάκι.

Επαληθεύεται ότι Ιπηγής=Ι1+Ι2  ;

Πίνακες και αποτελέσματα