Θέματα  Φυσικής  Γ.  Τάξης  				Δράμα  3  Απριλίου  2005

Στο παρακάτω σχήμα το σώμα Α έχει μάζα mA=1,5 kg και μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω στην κατακόρυφη πλευρά του σώματος Δ. Η τροχαλία έχει μάζα mB=1 kg ροπή αδράνειας IB=mB/2 και στρέφεται χωρίς τριβές ενώ ο κύλινδρος Γ έχει μάζα mΓ=2kg και ροπή αδράνειας IΓ=mΓ /2.

Αβαρές νήμα συνδέει το κέντρο του κυλίνδρου με το σώμα Α.

Αν αφήσουμε το σύστημα ελεύθερο ενώ το σώμα Δ κρατιέται ακίνητο:

Α. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος Α δεχόμενοι ότι ο κύλινδρος δεν ολισθαίνει.

Β. Να υπολογίσετε την ελάχιστη τιμή που θα πρέπει να έχει ο συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ κυλίνδρου και σώματος Δ ώστε ο κύλινδρος να μην ολισθαίνει.

Γ. Ακινητοποιούμε όλο το σύστημα. Αν το σώμα Δ έχει μάζα mΔ=5,5 kg και μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, ποια οριζόντια δύναμη θα πρέπει να ασκήσουμε στο Δ ώστε ο κύλινδρος και το σώμα Α να ηρεμούν ως προς το σώμα Δ.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2.

Καλή Επιτυχία

# Text boxes

Α

Δ

Β

Γ