- Στο κύκλωμα του σχήματος ο πυκνωτής Π είναι συνδεδεμένος παράλληλα με την ωμική αντίσταση R2.

A1.	Πόση είναι η τάση ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή;

Α2.	Αν από τον θετικό οπλισμό του πυκνωτής ξεκινούν χωρίς αρχική ταχύτητα θετικά σωματίδια μάζας m = 3(10-10 Kg και φορτίου q = 1 μC, με πόση τελική ταχύτητα φτάνουν στον αρνητικό οπλισμό αν επιταχυνθούν από το ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή;

- Για τον καλύτερο έλεγχο της ταχύτητας των σωματιδίων βελτιώνουμε το κύκλωμα, προσθέτοντας ένα αμπερόμετρο A αμελητέας εσωτερικής αντίστασης σε σειρά και αντικαθιστώντας την R1 με μεταβλητή αντίσταση RX.

B1.	Υπολογίστε την τελική ταχύτητα των σωματιδίων σε συνάρτηση με την ένδειξη του αμπερόμετρου.

Β2.	Αν η RX παίρνει τιμές από 0 έως 44 Ω, πόση είναι η μέγιστη (υmax) και πόση η ελάχιστη (υmin) τελική ταχύτητα που μπορεί ν’ αποκτήσουν τα σωματίδια;

- Στο ίδιο σημείο ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β = 0,1 T εισέρχονται, τη χρονική στιγμή t = 0, δύο από τα παραπάνω σωματίδια με ταχύτητες ίδιας κατεύθυνσης και κάθετες στις μαγνητικές γραμμές. Αν τα μέτρα των ταχυτήτων είναι υ1 = υmax και υ2 = υmin (όπου υmax και υmin οι τιμές της προηγούμενης παραγράφου), να υπολογιστεί πόσο θ’ απέχουν μεταξύ τους τα σωματίδια τη χρονική στιγμή t1 = 3π(10-3 s.

Δίνεται ότι α) Οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις να θεωρηθούν αμελητέες β)

Λύση

Α1. Από το νόμο του Ohm:

Α2. Εφαρμόζοντας Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας από τον ένα οπλισμό στον άλλο:

Β1.	Από τη σχέση της §Α2 έχουμε

Β2.	Υπολογίζουμε πρώτα τις ακραίες τιμές της έντασης του ρεύματος:

Αντικαθιστώντας στην σχέση της §Β1:

- Η περίοδος περιστροφής των σωματιδίων είναι:

Οπότε σε χρόνο t1 = 3π(10-3 = Τ/2 θα έχουν διαγράψει από μια ημιπεριφέρεια (σχήμα)

Οι ακτίνες των τροχιών τους είναι:

Συνεπώς η μεταξύ τους απόσταση είναι:

# Text boxes

Σύλλογος Θετικών Επιστημών Δράμας

Φυσική Β΄ Λυκείου

Διαγωνισμός στην Μνήμη του Καθηγητή Βασίλη Ξανθόπουλου

Δράμα 22-4-2007

R1 = 8 Ω

R2 = 3 Ω

q, m

υ

+

+

(

(

Ε = 24 V

r = 1 Ω

Π

Π

r = 1 Ω

Ε = 24 V

υ

(

(

+

+

q, m

R2 = 3 Ω

RX

A

Β=0,1 Τ

υ2

υ1

υ1

υ2

s

2R2

2R1

Β

Σύλλογος Θετικών Επιστημών Δράμας

Φυσική Β΄ Λυκείου

Διαγωνισμός στην Μνήμη του Καθηγητή Βασίλη Ξανθόπουλου

Δράμα 22-4-2007